## Slide 1: COROZIUNEA METALELOR prof. ing. SILVIA VULC

## Slide 2: COROZIUNEA METALELOR
Definiţie: Coroziunea reprezintă distrugerea suprafeţelor metalice prin interacţiunea acestora cu mediul. Noţiunea de coroziune include toate procesele chimice si electrochimice care au drept rezultat degradarea spontană şi continuă a suprafeţelor metalelor şi aliajelor.

## Slide 3: FORMELE COROZIUNII
Coroziune uniformă
Definiţie: Coroziunea uniformă apare atunci când metalul este expus pe toată suprafaţa sa.

## Slide 4: FORMELE COROZIUNII
Coroziune galvanică
Definiţie: Coroziunea galvanică este cauzată sau accelerată de trecerea curentului electric prin două sau mai multe metale diferite aflate într-un electrolit.

## Slide 5: FORMELE COROZIUNII
Coroziune în puncte
Un mecanism al acestui tip de coroziune este distrugerea locală a filmului de pasivare. Atât la oţelul inoxidabil cât şi la aliajele de aluminiu, metalele sunt acoperite de un film de oxizi care protejează materialul printr-o mulţime de medii corozive. În mediul marin, acest film cedează şi nu se autoreface.

## Slide 6: FORMELE COROZIUNII
Coroziune în puncte în medii bogate în CO2 şi H2S

## Slide 7: FORMELE COROZIUNII
Coroziune prin eroziune
Definiţie. Coroziunea accelerată de viteza mare a unui fluid sau de impurităţile dintr-un fluid, este cunoscută sub numele de coroziune prin eroziune.

## Slide 8: FORMELE COROZIUNII
Coroziune prin eroziune
Definiţie. Coroziunea accelerată de viteza mare a unui fluid sau de impurităţile dintr-un fluid, este cunoscută sub numele de coroziune prin eroziune.

## Slide 9: FORMELE COROZIUNII
Coroziunea unei zone afectate de căldură (de-a lungul unei linii de sudură)

## Slide 10: FORMELE COROZIUNII
Semne ale atacului cu hidrogen sulfurat – găuri rotunde cu partea inferioară bine conturate.

## Slide 11: FORMELE COROZIUNII
Atac bacterial cu găuri rotunde, cu marginile rotunjite şi cu părţile inferioare bine delimitate.