## Slide 1: M1 – REPREZENTAREA PIESELOR MECANICE
COTAREA- ELEMENTELE COTĂRII
Prof. ing. FLORINA DUMITRESCU

## Slide 2: COTAREA ÎN DESENUL TEHNIC
Norme şi reguli de cotare
Cotarea este operația prin care se indică pe desen toate dimensiunile necesare execuției și funcționării piesei.
Cotarea trebuie să determine cu precizie valorile dimensiunilor reale ale pieselor sau ansamblelor şi se efectuează conform SR ISO 129:1994.
Aceste dimensiuni se înscriu pe desene cu abateri, impuse de condiţiile de execuţie şi de funcţionare a pieselor.
Cotele se înscriu pe desene cu cifre arabe şi cu dimensiunea nominală prevăzută în standard, exprimate în milimetri.

## Slide 3: Cotarea în desenul tehnic
Norme şi reguli de cotare
Cotele se înscriu pe desen în două moduri ca dimensiuni:
  nominale, rezultate din calcul şi stabilite conform unor criterii funcţionale sau constructiv tehnologice a pieselor, se înscriu pe desenele de proiect sau de documentaţie tehnică;
  efective, rezultate din măsurarea directă a pieselor se înscriu pe desenele de releveu.

## Slide 4: Cotarea în desenul tehnic
Norme şi reguli de cotare
Elementele utilizate în cotare sunt:
  linia ajutătoare
  linia de cotă
  linia de indicaţie
  extremităţile cotei
  cota (valoarea dimensiunii)

## Slide 5: Cotarea în desenul tehnic
Norme şi reguli de cotare

## Slide 6: Cotarea în desenul tehnic
Liniile ajutătoare
Liniile ajutătoare delimitează dimensiunea cotată fiind perpendiculare pe aceasta. Ele sunt trasate cu linie continuă subţire.
Dacă spaţiul nu permite trasarea lor perpendiculară pe dimensiunea cotată, liniile ajutătoare pot fi înclinate la un unghi de 600, dar cu păstrarea paralelismului lor.
Conform standardului românesc de cotare, liniile ajutătoare depăşesc linia de cotă cu 2-3 mm.

## Slide 7: Cotarea în desenul tehnic
Liniile ajutătoare

## Slide 8: Cotarea în desenul tehnic
Liniile de cotă
Linia de cotă este paralelă cu dimensiunea cotată sau suprapusă cu aceasta, fiind trasată cu linie continuă subţire

## Slide 9: Cotarea în desenul tehnic
Liniile de cotă
Liniile de cotă sunt plasate în majoritatea cazurilor în afara conturului exterior al obiectului reprezentat, la o distanţă de minimum 7 mm.;
Distanţa între două linii de cotă paralele succesive are aceeaşi valoare de 7 mm.

## Slide 10: Cotarea în desenul tehnic
Liniile de cotă

## Slide 11: Cotarea în desenul tehnic
Liniile de indicaţie
Liniile de indicaţie servesc fie la scrierea cotelor dacă spaţiul nu permite plasarea textului în poziţia sa de bază, fie la cotarea convenţională a grosimii, în această a doua situaţie, săgeata fiind înlocuită prin punct îngroşat.

## Slide 12: Cotarea în desenul tehnic
Cota (Valoarea dimensiunii)
Valoarea dimensiunii este un text scris cu cifre arabe, căruia i se pot ataşa, în funcţie de necesităţi, sufixe sau prefixe.

## Slide 13: Cotarea în desenul tehnic
Cota (Valoarea dimensiunii)